## Slide 1
Le Son Numérique
De la nature du son à l'encodage numérique
Une exploration de l'évolution du son analogique à digital
Ondes sonores
Enregistrement analogique
Numérisation
Outils de production
8 janvier 2026

## Slide 2
Qu'est-ce que le son ?
Une onde mécanique qui se propage à travers un milieu matériel (air, eau, solides)
Créée par des vibrations qui provoquent des variations de pression locales
Les particules du milieu sont alternativement comprimées (zones de compression) et espacées (zones de raréfaction)
Le son ne peut pas se propager dans le vide, il nécessite un support matériel
Compression
Raréfaction
Compression
Raréfaction
Compression
Le Son Numérique | Page 2

## Slide 3
Caractéristiques physiques du son
Fréquence (Hauteur)
Nombre d'oscillations par seconde, en Hertz (Hz)
Fréquence élevée → son aigu
Fréquence basse → son grave
Amplitude (Intensité)
Déplacement maximal des particules par rapport à l'équilibre
Liée au volume du son
mesurée en dB (échelle log)
Vitesse de propagation
Dépend du milieu et de ses propriétés
Plus rapide dans les solides que dans les liquides
Exemples : 340 m/s dans l'air, 1500 m/s dans l'eau
Air
Eau
Timbre
Qualité qui permet de distinguer des sons de même hauteur et intensité
Déterminé par la composition spectrale
Présence des harmoniques
Voix
Guitare
Le Son Numérique | Page 3

## Slide 4
Les premiers enregistrements : cylindres et gramophones
1877
1887
Phonographe d'Edison
Invention par Thomas Edison en 1877
Enregistrement sonore sur un cylindre rotatif recouvert d'étain ou de cire
Technique mécanique : stylet gravant les sonorités sous forme de sillons
Lecture par aiguille qui reproduit le son par vibration d'un diaphragme
Gramophone de Berliner
Breveté par Émile Berliner en 1887
Enregistrement sur disque plat (contre le cylindre d'Edison)
Disques initialement en gomme-laque, capacité deux fois supérieure
Possibilité d'estampillage à moindre coût, facilitant la reproduction et la commercialisation
Le Son Numérique | Page 4

## Slide 5
L'évolution analogique : vinyle et bandes magnétiques
1928
1948
1964
Disques Vinyle
Apparition du microsillon en 1948
Fabriqué à partir de Vinylite (chlorure de polyvinyle)
Meilleure longévité et qualité sonore supérieure
Disques 33 tours (LP) : 23 minutes par face
Bandes Magnétiques
Télégraphone en 1898, puis magnétophone en 1928
Enregistrement multipiste dans les années 1960
Solution portable et pratique (1964)
Compact Cassette de Philips : écoute democratisée
Le Son Numérique | Page 5

## Slide 6
La numérisation : échantillonnage et quantification
Échantillonnage
Prélever des mesures du signal analogique à des intervalles de temps réguliers
Fréquence d'échantillonnage : nombre de mesures par seconde (Hz)
Théorème de Nyquist-Shannon : fréquence d'échantillonnage ≥ 2 × fréquence maximale
CD audio : 44,1 kHz (8,8 fois supérieure à la limite théorique)
Quantification
Convertir chaque mesure d'amplitude en une valeur numérique discrète
Profondeur de bit (résolution) : nombre de valeurs possibles pour représenter l'amplitude
Exemple : 16 bits → 2 = 65 536 niveaux de quantification (CD audio)
Profondeur de bit plus élevée → meilleure précision → rapport signal/bruit optimal
Le Son Numérique | Page 6

## Slide 7
Formats de fichiers audio numériques
Les formats audio se distinguent par leur méthode de compression et leur qualité sonore
Format
Type
Qualité
Compression
Taille
WAV
Non compressé
Maximale
Aucune
Grande
AIFF
Non compressé
Maximale
Aucune
Grande
FLAC
Compressé sans perte
Maximale
30-50%
Moyenne
AAC
Compressé avec perte
Bonne à 192-256 kb/s
Équivalente au MP3
Petite
Non compressés
WAV (Microsoft, IBM)
AIFF (Apple)
Qualité maximale
Compressés sans perte
FLAC (open source)
ALAC (Apple)
Qualité maximale
Compressés avec perte
MP3 (le plus répandu)
AAC (Apple, streaming)
Qualité dépend du débit
Le Son Numérique | Page 7

## Slide 8
Outils d'enregistrement et d'édition
Logiciel de base : Audacity
Solution gratuite et open-source disponible sur Windows, macOS et Linux
Idéal pour les débutants et les projets simples
Enregistrement de sources sonores
Découpe, copie et collage de segments audio
Effets fondamentaux : réduction de bruit, égalisation, normalisation
Éditeur multipiste pour organisation des pistes
Interface principale d'Audacity
Scénarios d'utilisation
Podcasts et enregistrements vocaux
Interviews et reportages
Réparation audio simple
Projets audio modestes
Le Son Numérique | Page 8

## Slide 9
Stations de travail audionumériques (DAW)
Logiciels professionnels qui intègrent toutes les étapes de la production musicale
Permettent la composition, l'enregistrement, l'édition et le mixage
Le choix du DAW dépend du style musical, du flux de travail et du niveau d'expérience
Fonctionnalités principales
Enregistrement multi-pistes
Édition audio
Effets et plugins
Mixage
Interface DAW
MIDI
Pistes
16
Track 1
Track 2
Track 3
Track 4
Le Son Numérique | Page 9